| Содержание работ | Адрес | Объёмы услуг в натуральном выражении по производственному плану | Объёмы выполненных услуг в натуральном выражении | Ед. изм. | Объём работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (факт) конкретный перечень работ | ул. Лермонтова,9 | 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий: ремонт фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: замена и ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения; ревизия и замена запорной арматуры (вентиля, задвижки) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территорий: уборка придомовой территории, дезинфекция и дератизация, озеленение, вывоз твердых бытовых отходов 4. Электроснабжение: восстановление наружного освещения, подъездного. 5.Аварийно-диспетчерское обслуживание. 6. Печатание квитанций расчётного центра за содержание жилья 7. Плановые и частичные технические осмотры жилого фонда. 8. Осмотры жилых помещений по заявлениям собственников. |
|  |  |  | Ремонт Эл./освещения со сменой Эл.приборов | Шт |  | Патрон настенный -1 шт. Выключатель -1 шт. Эл.лампа 60 Вт -1 шт. |
|  |  |  | Остекление рам в подъезде | ч/ч | 1 | Стекло оконное -1,37 м2 Гвозди 20 мм-0,1 кг. |
|  |  |  | Ремонт системы отопления, замена запорной арматуры | ч/ч | 8 | Кислород- 1,5 Ацетилен-0,85 Электроды 3 мм -0,2 п. Кран шароовай Д15-2 шт. Заглушка Д15- 3 шт. Труба ПП Д25-4 м. Кран шаровый Д25- 1шт. Диск отрезной 125-1 шт. Сгон Д20-2 шт. Контрогайка Д20-2 шт Муфта Д20- 2 шт. |
|  |  |  | Обработка подвального помещения |  |  | Известь хлорная -2 кг. |
|  |  |  | Установка двери на чердак | ч/ч | 2 | гвозди 90 мм- 0,2 кг шарнир дверной -2шт. |
|  |  |  | Уборка придомовой территории от снега, наледи мусора (зимний период) Уборка придомовой территории от мусора веток. (летний период) Обход. Осмотр подвальных помещений Прочистка, промывка системы канализации - в квартире (по заявке жителей) | ч/ч ч/ч ч/ч | 18 23 3 |  |