| Содержание работ | Адрес | Объёмы услуг в натуральном выражении по производственному плану | Объёмы выполненных услуг в натуральном выражении | Ед. изм. | Объём работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (факт) конкретный перечень работ | ул. Маяковского,20 | 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий: ремонт фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: замена и ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения; ревизия и замена запорной арматуры (вентиля, задвижки) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территорий: уборка придомовой территории, дезинфекция и дератизация, озеленение, вывоз твердых бытовых отходов 4. Электроснабжение: восстановление наружного освещения, подъездного. 5.Аварийно-диспетчерское обслуживание. 6.Распечатка квитанций расчетного центра за содержание жилья 7. Плановые и частичные технические осмотры жилого фонда. 8. Осмотры жилых помещений по заявлениям собственников. |
|  |  |  | Ремонт систем отопления в подвальном помещении Ремонт теплообменника | Ч ч/ч | 0,5 1 | Заглушка Д20 - шт. Ацетилен -0,15 кг. Кислород 0,3 м3 Кран шаровый Д20- 1 шт. Ацетилен -0,1 кг. Кислород- 0,2 м3 |
|  |  |  | Ремонт кровли, Устройство конька Восстановление пола после работы слесарей | Ч ч/ч | 3 1 | Лист оцинков.-2 шт. Гвозди 120мм-0,35 кг. п/ материал 40 мм-0,2*3 гвозди 90 мм-0,2 кг. |
|  |  |  | Замена системы водоотведения Ремонт ХГВС | ч/ч ч/ч | 8 4 | Переход с чугуна на пластик125*110-2 шт. Известь хлорная -1 кг. Сгон Д20- 2 шт. Муфта Д20-2 шт. Контрогайка Д 20- 2 шт. Кран шаровый Д20 -2 шт. Лен сантехнический -0,3 шт. Диск отрезной 125-2 шт. Труба ВГП Д20-2,9м. Ацетилен- 0,4 кг Кислород 0,8м3 Труба ПП Д 32- 4 м. Труба ПП Д 25- 8 м. Уголок ПП Д 25-90*- 10 шт. Переход ПП ¾- 2 шт. |
|  |  |  | Замена Эл.приборов. |  |  | Эл.лампа 60Вт- 6 шт. |
|  |  |  | Заделка окна в бойлерной | ч/ч | 2 | п/материал 1,5-,15- 1шт. гвозди 70 мм-0,2 кг гвозди 90 мм-0,1 кг. |
|  |  |  | Уборка придомовой территории от снега, наледи мусора (зимний период) Уборка придомовой территории от мусора веток. (летний период |  |  |  |
|  |  |  | Обход. Осмотр подвальных помещений Промывка канализации в квартире(по заявке жителей) | ч/ч ч/ч | 18 6 |  |